Коды ошибок серии U-match

| Код ошибки | Неисправность |
| --- | --- |
| E0 | Неисправность дренажной помпы |
| E1 | Высокое давление компрессора |
| E2 | Защита от обмерзания внутреннего блока |
| E3 | Защита компрессора от низкого давления |
| E4 | Защита компрессора при высокой температуре на нагнетающей трубке |
| E5 | Защита компрессора от перегрузок |
| E6 | Ошибка коммутации |
| E8 | Сработала защита вентилятора внутреннего блока |
| E9 | Защита от протечек конденсата |
| F0 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха внутреннего блока |
| F1 | Неисправность датчика температуры испарителя |
| F2 | Неисправность датчика температуры конденсатора |
| F3 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха наружного блока |
| F4 | Неисправность датчика на выходе из конденсатора |
| F5 | Неисправность датчика окружающего воздуха в проводном пульте управления |
| FF | В канальных кондиционерах закрыты клапаны притока свежего воздуха |